## Slide 1
Tx(℃) | R（KΩ） | Tx(℃) | R（KΩ） | Tx(℃) | R（KΩ） | Tx(℃) | R（KΩ） | Tx(℃) | R（KΩ）
-30 | 33.81 | -15 | 14.310 | 0 | 6.495 | 15 | 3.141 | 30 | 1.617
-29 | 31.85 | -14 | 13.550 | 1 | 6.175 | 16 | 2.999 | 31 | 1.550
-28 | 30.01 | -13 | 12.830 | 2 | 5.873 | 17 | 2.865 | 32 | 1.486
-27 | 28.29 | -12 | 12.160 | 3 | 5.587 | 18 | 2.737 | 33 | 1.426
-26 | 26.68 | -11 | 11.520 | 4 | 5.315 | 19 | 2.616 | 34 | 1.368
-25 | 25.17 | -10 | 10.920 | 5 | 5.060 | 20 | 2.501 | 35 | 1.312
-24 | 23.76 | -9 | 10.350 | 6 | 4.818 | 21 | 2.391 | 36 | 1.259
-23 | 22.43 | -8 | 9.820 | 7 | 4.589 | 22 | 2.287 | 37 | 1.209
-22 | 21.18 | -7 | 9.316 | 8 | 4.372 | 23 | 2.188 | 38 | 1.161
-21 | 20.01 | -6 | 8.841 | 9 | 4.167 | 24 | 2.094 | 39 | 1.115
-20 | 18.90 | -5 | 8.392 | 10 | 3.972 | 25 | 2.005 | 40 | 1.071
-19 | 17.87 | -4 | 7.968 | 11 | 3.788 | 26 | 1.919 | 41 | 1.029
-18 | 16.90 | -3 | 7.568 | 12 | 3.613 | 27 | 1.838 | 42 | 0.989
-17 | 15.98 | -2 | 7.190 | 13 | 3.447 | 28 | 1.761 | 43 | 0.951
-16 | 15.12 | -1 | 6.833 | 14 | 3.290 | 29 | 1.687 | 44 | 0.914
Valeurs des sondes
Référence：FMF112010070795
Ces spécifications techniques s’appliquent à tous les réfrigérateurs ventilés MIDEA.
2. Guide de remplacement des sondes

## Slide 2
N° | Procédure | Démonstration
1 | Couper la tête de la sonde défectueuse. | 
2 | Dénuder le câblage de la sonde. | 
3 | Prendre une nouvelle sonde et couper la tête de la sonde. ( Réf. ：FMF112010070795 ) | 
4 | Dénuder la tête de la sonde et connectez-la. | 
5 | Isoler les deux fils avec du ruban adhésif isolant. | 
6 | Enrouler les deux fils ensemble. | 
Valeurs des sondes
2. Guide de remplacement des sondes
Matériel nécessaire